# 目  录

1  日常巡视检查	1

1.1  检查内容	1

1.2  检查方法	3

1.3  重点检查堤段	4

1.4 检查频次	4

1.5 检查时段和人员安排	4

1.6  工作程序	6

1.7  技术质量要求	6

1.8  记录表	7

2  汛前检查	9

2.1  检查内容	9

2.2  检查方法	9

2.3  检查时间	9

2.4  工作程序	10

2.5  技术质量要求	11

2.6  记录表	11

3  汛后检查	13

3.1  检查内容	13

3.2  检查方法	13

3.3  检查时间	13

3.4  工作程序	14

3.5  技术质量要求	15

3.6  记录表	15

4  特别检查	17

4.1  检查内容	17

4.2  检查方法	17

4.3  检查时间	17

4.4  工作程序	18

4.5  技术质量要求	19

4.6  记录表	20

岗位制度

1、为了确保廿四大堤工程的完整和安全运用，制定日常巡查制度。日常巡查工作由工程巡视检查岗负责，应填写日常巡查记录表，做好详细记录并签名，发现异常现象及时分析原因，采取应对措施，并向工程巡视检查负责岗汇报。

2、日常巡查周期：非汛期每周不少于1次，汛期每周不少于2次，达到或超过警戒水位时每天不少于2次，并且满足防汛应急响应等级要求的巡查频次。

3、日常巡查内容主要和要求包括：

（1）堤肩线。

堤肩线是否保持平顺，无错动。

（2）堤顶路面。

①堤顶路面是否保持平整，无鼓起、凹陷、裂缝等现象。

②路面混凝土是否与土堤结合紧密，无脱落和架空现象。

③路面是否干净整洁，无垃圾、杂物和杂草。

（3）堤顶防浪墙。

防浪墙是否保持结构完好，无错位、倾斜、裂缝等现象。

（4）迎水坡面。

①坡面是否保持平整、干净，无杂草、杂物和垃圾。

②预制块是否完好，无缺失、松动、裂缝、破损、垫层淘刷等现象。

（5）背水坡面。

①坡面是否干净整洁，无杂草、杂物和垃圾。

②坡面是否平整，无雨淋沟、滑坡、裂缝、塌坑、渗水和洞穴。

③草皮是否完整，无缺失，高度是否低于30cm。

（6）背坡排水沟。

排水沟是否保持结构完好，无破损、沉陷、断裂、淤积等现象。

（7）建筑物与堤防结合部

①建筑物与堤防是否结合紧密，无裂缝、冲刷、脱离等现象。

②迎水侧截水设施是否完好，背水侧反滤排

水设施有无阻塞现象，接触部位有无渗水、不均匀沉陷、裂缝、空隙等现象。

（8）界桩、标识标牌

①界桩、标识标牌是否完整齐全，无破损、丢失。

②表面是否整洁、无污渍、字迹清晰。

（9）防汛物料池

①池体结构是否完好，无裂缝、破损。

②物料是否完整、无缺失，码放整齐。

③是否干净整洁，有无杂草、杂物和垃圾等。

（10）监控设施

监控设施是否完好，无缺失、破损。

（11）管理房

①管理房有无损坏、漏雨等现象。

②办公环境是否整洁干净，无垃圾、灰尘、污渍、蜘蛛网等。

（12）庭院环境

①庭院是否干净整洁，无垃圾、杂物，绿化植物无枯萎和明显枯枝败叶。

②绿化区有无杂树，草坪是否完整、无缺失，草皮高度是否低于20cm。

（13）管理和保护范围

①河道有无垃圾、漂浮物等。

②管理范围有无违章建筑。

③有无打井、取土、垦种、挖塘、放牧等危害堤防安全的行为。

主汛期巡堤查险要诀

一是巡提查险方法“四必须”:

1、必须坚持统一领导、分段负责；

2、必须坚持拉网式巡查不遗漏，相邻对组越界巡查应当相隔至少20米；

3、坚持做到24小时巡查不间断；

4、必须清理堤身、堤脚影响巡查的杂草、灌木等，密切关注堤后水塘。

二是巡提查险时段“六注意”:

1、注意黎明时；

2，注意吃饭时；

3，注意换班时；

4，注意黑夜时；

5，注意狂风暴雨时；

6，注意退水时。

三是巡提查险重点“五部位”:

1，背水坡；

2、险工险段；

3、砂基堤段；

4、穿堤建筑物；

5、堤后洼地、水塘；

四是提查险方式“五到”:

1、眼到。密切观察提顶，堤坡，堤脚有无裂量，塌陷、崩垮、浪坎、脱坡、潮湿、渗水、漏洞，翻沙冒水，以及近水面有无小旋窝、流势变化。

2、手到。用于探摸检查。尤其是堤坡有杂草成障物的，要用手拨开查看。

3、耳到。听水声有无异常，判断是否堤身有漏洞，滩坡有崩塌。

4、.脚到，凭赤脚探查。看脚踩土层是否松软，水温是否凉，特别是水下部分更要赤探查。

5，工具物料随人到，巡堤查险应随身携带铁锹，木根、探水杆。

五是函查险后续“三应当”:

1、发现险情应当及时处置，一般险情随时排除，重大险情要组队伍。专业处置，不留后患；

2，应当做好巡查记录，对出险地方做好明显标记，安排专人看守观察；

3，当地防汛指挥机构应当组织技术人员对出险地方组织复查，妥善处置。

# 1  日常巡视检查

## 1.1  检查内容

廿四联圩的日常巡查内容和要求包括：

1、堤肩线。

堤肩线应保持平顺，无错动。

2、堤顶路面。

（1）堤顶路面应保持平整，无鼓起、凹陷、裂缝等现象。

（2）路面混凝土应与土堤结合紧密，无脱落和架空现象。

（3）路面无垃圾、杂物和杂草。

3、堤顶防浪墙。

防浪墙应保持结构完好，无错位、倾斜、裂缝等现象。

4、迎水坡面。

（1）坡面平整，无杂草、杂物和垃圾。

（2）预制块完好，无缺失、松动、裂缝、破损、垫层淘刷等现象。

5、背水坡面。

（1）坡面平整，无杂草、杂物和垃圾；

（2）无雨淋沟、滑坡、裂缝、塌坑、渗水和洞穴。

（3）草皮无缺失，高度不超过30cm。

6、背坡排水沟。

排水沟应保持结构完好，无破损、沉陷、断裂、淤积等现象。

7、建筑物与堤防结合部

（1）建筑物与堤防应结合紧密，无裂缝、冲刷、脱离等现象。

（2）迎水侧截水设施应完好，背水侧反滤排水设施无阻塞现象，接触部位无渗水、不均匀沉陷、裂缝、空隙等现象。

8、界桩、标识标牌

（1）界桩、标识标牌完整齐全，无破损、丢失。

（2）表面整洁、无污渍、字迹清晰。

9、防汛物料池

（1）池体结构完好，无裂缝、破损。

（2）物料完整、无缺失，码放整齐。

（3）无杂草、杂物和垃圾等。

10、监控设施

监控设施应完好，无缺失、破损。

11、管理房

（1）管理房无损坏、漏雨等现象。

（2）办公环境整洁干净，无垃圾、灰尘、污渍、蜘蛛网等。

12、庭院环境

（1）庭院干净整洁，无垃圾、杂物，绿化植物无枯萎和明显枯枝败叶。

（2）绿化区无杂树，草坪完整、无缺失，草皮高度不超过20cm。

13、管理和保护范围

（1）河道无垃圾、漂浮物等。

（2）管理范围无违章建筑。

（3）无打井、取土、垦种、挖塘、放牧等危害堤防安全的行为。

## 1.2  检查方法

1、通过目视、耳听、手摸等方法，做到眼到、手到、耳到、脚到。

2、利用记录表记录、照相机拍照等，重要部位及关键部位应用相机拍照或拍视频。

3、工程巡视检查岗共4人，每2人一组，一组检查迎水坡和堤顶，另一组检查背水坡和堤脚。所有检查人员均按平行堤纵轴线的线路同向进行。

## 1.3  重点检查堤段

1、王以珍滑坡险段：桩号K23+890～24+070。

2、浴港泡泉险段：桩号K29+000～30+500。

## 1.4 检查频次

1、非汛期，不少于1次/周的全线检查。

2、汛期至少2次/周的全线检查。

3、达到或超过警戒水位时每天不少于2次，并且满足防汛应急响应等级要求的巡查频次。

## 1.5 检查时段和人员安排

为满足检查频次要求，结合我局车改后的车辆配备情况，以及工程巡视检查岗的人员配备情况，需对检查时段和人员进行科学、合理地安排，详见日常巡查时段和人员安排表。

廿四联圩日常巡查时段和人员安排表

| 组别 | 人员 | 检查堤段 | 检查部位 | 检查时段/耗时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | 张俊晖 | 昌邑段 | 迎水坡/防浪墙 | 第一天/2.5h | （1）我局现有车辆1部，工程巡视检查岗人员4人，完成1次全线巡查，需3天共分3个时段进行； （2）3个时段的巡查结合部定在王以珍滑坡险段和浴港泡泉险段，保证每天对两处险工险段进行巡查； （3）为平衡巡查劳动强度，同时让巡查岗人员能全面了解工程状况，4人之间可交换检查堤防不同部位。 |
|  | 孙宗家 |  | 堤顶 |  |  |
| 第二组 | 夏付生 |  | 背水坡 |  |  |
|  | 熊信照 |  | 堤脚 |  |  |
| 第一组 | 张俊晖 | 联圩段主支 | 背水坡 | 第二天/2.5h |  |
|  | 孙宗家 |  | 堤脚 |  |  |
| 第二组 | 夏付生 |  | 迎水坡/防浪墙 |  |  |
|  | 熊信照 |  | 堤顶 |  |  |
| 第一组 | 张俊晖 | 联圩段北支 | 堤顶 | 第三天/1.5h |  |
|  | 孙宗家 |  | 迎水坡/防浪墙 |  |  |
| 第二组 | 夏付生 |  | 堤脚 |  |  |
|  | 熊信照 |  | 背水坡 |  |  |

## 1.6  工作程序

## 1.7  技术质量要求

（1）按规定的频次及时间要求开展检查；

（2）检查范围和内容要全部到位；

（3）检查记录填写应规范，内容要详实；

（4）每次检查人员均应在检查表上签名。

（5）检查结果及时上报和归档。

1.8  记录表

廿四联圩日常巡查记录表

| 桩号段 |  | 年 月 日 时至 时 | 外河水位(m） |  | 天气 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查内容 | 巡查结果 | 处理结果 |
| 堤顶 | 堤肩线 | 错动□；正常□ |  |
|  | 堤顶路面 | 鼓起□；凹陷□；裂缝□；与土堤或垫层脱离□；垃圾□；杂物□；杂草□；正常□ |  |
|  | 堤顶防浪墙 | 错位□；倾斜□；裂缝□； 正常□ |  |
| 堤岸堤坡 | 迎水坡面 | 杂草□；垃圾和杂物□； 预制块缺失□； 预制块松动、裂缝、破损、垫层淘刷□；正常□ |  |
|  | 背水坡面 | 杂草□；垃圾和杂物□；淋沟□；滑坡□；裂缝□；塌坑□； 渗水□；洞穴□；草皮缺失□；草皮过高□；正常□ |  |
|  | 背坡排水沟 | 破损□；沉陷□；断裂□； 淤积□；正常□ |  |
| 建筑物与堤防结合部 | 迎水侧 | 截水设施受损□；渗水□；不均匀沉陷□；裂缝□；空隙□；正常□ |  |
|  | 背水侧 | 反滤排水设施受损或阻塞□；渗水□；不均匀沉陷□；裂缝□；空隙□；正常□ |  |
| 管理设施 | 界桩、标识标牌 | 污渍□；字迹不清□；受损□；丢失□；正常□ |  |
|  | 防汛物料池 | 池体裂缝、破损□；物料缺失□；码放凌乱□；杂草□； 垃圾和杂物□；正常□ |  |
|  | 监控设施 | 缺失□；破损□；正常□ |  |
|  | 管理房 | 损坏□；漏雨□；垃圾□； 灰尘□；污渍□；蜘蛛网□； 正常□ |  |
|  | 庭院环境 | 垃圾□；杂物□； 绿化植物枯萎□； 明显枯枝败叶□；草皮缺失□；草皮过高□；正常□ |  |
| 管理和保护范围 | 河道 | 垃圾□；漂浮物□；正常□ |  |
|  | 违章行为 | 有违章建筑□；正常□ |  |
|  | 危害堤防安全的活动 | 打井□；取土□；垦种□； 挖塘□；放牧□；正常□ |  |
| 其他 |  |
| 签名 | 记录人： 校核人： |  |

2  汛前检查

## 2.1  检查内容

对工程设施和非工程措施等进行全面检查，具体检查内容详见“日常巡视检查”的检查内容。

## 2.2  检查方法

通过查看现场，查阅文件、统计资料、记录等主要检查手段。

## 2.3  检查时间

汛前检查计划每年2月底下达，3月底前完成汛前检查工作和成果报告编写。

## 2.4  工作程序

## 2.5  技术质量要求

1、按规定的时间要求开展检查；

2、检查范围和内容要全部到位；

3、检查记录填写应规范，内容要详实；

4、检查人员、校核人员、审核人员均应在检查表上签名。

5、检查结果及时上报和归档。

## 2.6  记录表

廿四联圩汛前检查记录表

检查日期：                              天气：

| 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程设施检查 | 日常巡查中遗留问题 | 问题整改是否已完成，未整改的是否有措施计划 | 查阅文件资料 |  |  |
|  | 堤顶 | 堤肩线是否平顺；路面是否顺直、平整、完好、畅通；防浪墙有无错动、倾斜、裂缝 | 查阅文件资料，查看现场 |  |  |
|  | 堤岸堤坡 | 坡面是否平整完好；预制块护坡是否结构完好；草皮护坡是否正常，有无杂草、垃圾、淋沟、滑坡、裂缝、渗水等异常现象；排水沟有无破损、淤积等现象 | 查阅文件资料，查看现场 |  |  |
|  | 建筑物与堤防结合部 | 与堤防接合部是否紧密；截渗和反滤设施是否正常；有无阻水漂浮物 | 查阅文件资料，查看现场 |  |  |
|  | 管理和保护范围 | 有无危害堤防安全的活动，有无垃圾杂草 | 查阅文件资料，查看现场 |  |  |
| 非工程措施检查 | 在建工程度汛方案 | 方案是否编制并备案，各项措施是否落实到位 | 查阅文件资料，查看现场 |  |  |
|  | 管理设施 | 界桩与标识标牌、照明设施、监控设施等是否完好，能否正常使用 | 查阅文件资料，查看现场，查看视频监控系统 |  |  |
| 其他 |  |
| 检查人员 签名 |  |
| 校核意见 |
| 校核人员签名： |
| 审核人员签名 |  |

# 3  汛后检查

## 3.1  检查内容

对工程完整性进行全面检查，重点检查内容包括：工程设施检查、河势变化检查、险情及处理情况检查等。

## 3.2  检查方法

通过查看现场，查阅文件、统计资料、记录等主要检查手段。

## 3.3  检查时间

11月底前完成汛后检查工作和成果报告编写。

## 3.4  工作程序

## 3.5  技术质量要求

1、按规定的时间要求开展检查；

2、检查范围和内容要全部到位；

3、检查记录填写应规范，内容要详实；

4、检查人员、校核人员、审核人员均应在检查表上签名。

5、检查结果及时上报和归档。

## 3.6  记录表

廿四联圩汛后检查记录表

检查日期：                             天气：

| 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程设施检查 | 堤顶 | 堤肩线是否平顺；路面是否顺直、平整、完好、畅通；防浪墙有无错动、倾斜、裂缝 | 查阅文件资料，查看现场 |  |  |
|  | 堤岸堤坡 | 坡面是否平整完好；预制块护坡是否结构完好；草皮护坡是否正常，有无杂草、垃圾、淋沟、滑坡、裂缝、渗水等异常现象；排水沟有无破损、淤积等现象 | 查阅文件资料，查看现场 |  |  |
|  | 建筑物与堤防结合部 | 与堤防接合部是否紧密；截渗和反滤设施是否正常；有无阻水漂浮物 | 查阅文件资料，查看现场 |  |  |
|  | 管理和保护范围 | 有无危害堤防安全的活动，有无垃圾杂草 | 查阅文件资料，查看现场 |  |  |
|  | 在建工程度汛方案 | 方案是否编制并备案，各项措施是否落实到位 | 查阅文件资料，查看现场 |  |  |
| 河滩变化检查 | 河滩 | 河滩是否存在淘刷情况 | 查看现场 |  |  |
| 汛期运行记录检查 | 汛期值班和检查记录 | 是否按规定频次、格式记录，记录是否规范准确；是否校核、签名 | 查阅文件资料 |  |  |
|  | 险情发生及处置记录 | 是否按规定格式记录，及时处理 | 查阅文件资料，查看现场 |  |  |
| 其他 |  |
| 检查人员签名 |  |
| 校核意见 |
| 校核人员签名： |  |

4  特别检查

## 4.1  检查内容

对工程结构完整性、重点部位与险工险段、河滩变化等情况进行重点检查。

## 4.2  检查方法

通过查看现场，查阅文件、统计资料、记录等主要检查手段。

## 4.3  检查时间

当预报即将发生大洪水、大暴雨、台风、地震等时，需立即开展特别检查。

## 4.4  工作程序

## 4.5  技术质量要求

1、按规定的条件要求开展检查；

2、检查范围和内容要全部到位；

3、检查记录填写应规范，内容要详实；特别检查的记录应包括检查的原因、检查的时间、检查参加人员、发现的问题、处理的方法等。

4、检查人员、校核人员、审核人员均应在检查表上签名。

5、检查结果及时上报和归档。

4.6  记录表

廿四联圩特别检查记录表

| 检查事由 | 大洪水□；大暴雨□；台风□；地震□ |
| --- | --- |
| 一、事前检查记录 |
| 检查时间 |  | 河道水位 |  |
| 检查项目 | 检查记录 |
| 1.1 工程结构完整性 |  |
| 1.2 重点部位与险工险段 | 名称 | 检查情况 |
| 1.3 检查存在的问题 |  |
| 1.4 处理建议 |  |
| 检查人员签名 |  | 校核人签名 |  | 审核人签名 |  |
| 二、事中检查记录 |
| 检查时间 |  | 河道水位 |  |
| 检查项目 | 检查记录 |
| 2.1 工程结构完整性 |  |
| 2.2 重点部位与险工险段 | 名称 | 检查情况 |
| 2.3 河滩变化趋势 |  |
| 2.4 检查存在的问题 |  |
| 2.5 处理建议 |  |
| 检查人员签名 |  | 校核人签名 |  | 审核人签名 |  |
| 三、事后检查记录 |
| 检查时间 |  | 河道水位 |  |
| 检查项目 | 检查记录 |
| 3.1 工程损坏情况 |  |
| 3.2 处理建议 |  |
| 检查人员签名 |  | 校核人签名 |  | 审核人签名 |  |